PWS-70型电液伺服减震器示功性能试验台

技术协议

- 概述：PWS-70型电液伺服减震器示功性能试验台采用电液伺服控制技术，适用于对各种组合减震件及筒式减振器进行动静态性能试验(示功试验、速度特性)等。试验方法满足《QC/T545-1999 汽车筒式减振器台架试验方法》等标准规定的相关要求。该试验台采用一个泵站，泵站配备两台100升力士乐油泵，当使用流量小时，只需要开启一台油泵，当需求流量大时，两台油泵同时开启。两台油泵既可以合并成一路工作，也可以完全独立供油，互不干扰。给电路的安全启动和使用过程中的节能都起到作用。

PWS-70型电液伺服减震器示功性能试验台

- 主要结构和功能特点：

  - PWS-70型电液伺服减震器示功性能试验台主要由主机（上置伺服作动器）、恒压伺服泵站、全数字液压伺服控制器、减振器相关试验软件、疲劳试验冷却装置、必要的试验附具及附件等组成；

  - 主机：主机为双立柱框架式结构，直线伺服作动器上置。由移动横梁、横梁夹紧松弛机构、立柱、伺服作动器、升降油缸、工作台、液压夹紧模块等部分组成；

  - 横梁为整体钢件精加工而成，内置液压夹紧松开机构，采用液压升降、液压夹紧松开方式升降横梁构，调整试验空间，操作方便，并充分保证动静态试验时横梁稳固可靠，同时保证在非试验状态时横梁锁止不动，为了减小主机的共振频率，底座采用球墨铸铁整体铸造，保证试验过程中的整机稳定性；

  - 升降油缸：用于横梁的上下移动，调整试验机的试验空间。柱塞式结构,性能稳定，外形美观，质量可靠；

  - 横梁夹紧油缸：移动横梁配置2套夹紧油缸，用于液压锁紧、松开横梁，实现移动横梁的液压夹紧、松开功能，为单活塞杆作用油缸结构，选用格莱圈（美国Park）密封，结构紧凑、密封可靠；

  - 横梁运动液压模块：包括移动横梁液压松开、上升、下降等液压控制阀组。采用进口（德国力士乐）成熟液压元件设计制造，保证动态试验时具有较高的可靠性；

  - 力传感器：置于移动横梁下面，选用世铨公司产品，测量精度高、动态响应性好、性能稳定；

  - 伺服作动器：置于中横梁上部，是试验机进行动静态试验的关键部件。

- 用国际先进技术(美国MTS公司技术)，按标准模块化单元设计生产制造，具有低阻尼、高响应、内泄漏小、抗侧向能力强的特点；

- 双活塞杆对称结构，稳定性好，动态性能稳定，静态无爬行；

- 密封结构合理。采用间隙材料密封结构，活塞与缸体、活塞杆与端盖之间采用进口高速密封元件（伺服格莱圈、斯特封）（美国Park）密封，密封可靠，摩擦力小；

- 活塞与缸体、活塞杆与端盖为大间隙配合，作动器在运行过程中，活塞杆表面会形成一层静压油膜，具有润滑和支承作用，有利于提高伺服作动器的使用寿命；

- 活塞与缸体、活塞杆与端盖之间选用进口高速耐磨支承环（美国Park）,作动器刚度大，抗测向能力强；

- 活塞、活塞杆表面镀硬铬层，并采取特殊工艺进行抛光处理，保证作动器长期使用寿命；

- 电液伺服阀：置于作动器外部，选用喷嘴挡板式高精度伺服阀，性能稳定，动态响应性好；

- 作动器振幅极限位置设计液压缓冲区，避免运行失控产生损伤；

- 作动器内置磁致伸缩位移传感器，外置电液伺服阀、力传感器（安装在移动横梁下面），结构紧凑，具有力、位移两个闭环控制回路；

- 磁致伸缩位移传感器与活塞杆之间非接触测量，无摩擦力，导向性好，能保证传感器无故障长期工作；

- 作动器外置稳压模块（配置3μ过滤器、进回油蓄能器），进一步保证系统压力稳定及油液的清洁度。

- 恒压伺服泵站：压力21Mpa、（系统流量100L/min、功率45KW）+（150L蓄能器组），按标准模块化设计生产制造，技术成熟，性能稳定：

- 3.1系统由油泵、电机、高低压切换阀组、蓄能器、滤油器、冷却系统、油箱、中继稳压模块、管路系统等部分组成；三级过滤（油泵吸油口，过滤精度100μ、油源出口，过滤精度3μ、中继稳压模块，过滤精度3μ）装置，保证伺服阀在高清洁度的环境下工作；

3.2 油泵电机组：

- 选用皖南电机，性能稳定，技术先进，质量可靠；

- 油泵选用德国力士乐系列恒压变量泵，该油泵的特点：

- 油泵吸油口配置过滤精度为100μ的过滤器和手动截止阀；

- 油泵电机组配置减震装置（选用减震垫），以减小振动和噪音；

3.3高低压切换阀组：采用成熟的电磁阀、溢流阀及节流阀组合技术进行高低压软切换（由伺服控制器自动控制）；

3.4 稳压蓄能装置：

- 配置过滤精度3微米的精密过滤器，过滤器具有堵塞发讯装置，过滤器的安装位置便于更换滤芯；

- 配置蓄能器进行蓄能稳压，保证系统压力稳定；

3.5伺服油箱：

- 全封闭标准伺服油箱，配置温度传感器、电子液位计等；

- 具有温度测量、空气过滤装置；

- 具有温度显示、温度设定、油位显示功能；

3.6 系统配置直列式水冷却器安装在系统回油管路上（冷却水用户自备：压力0.7Mpa）；

3.7 管路系统：所有高压软管总成、接头及密封件，全部采用进口元器件（美国ParK），充分保证液压系统无渗漏油故障发生；

3.8 电气控制系统：

- 实现对油源系统的电气控制；

- 油源系统具有温度过限、滤油器堵塞、液位过低等自动停机或报警功能；

  - 全数字液压伺服控制器：控制系统选用全数字液压伺服控制器，实现系统的电液伺服闭环控制及自动进行数据采集、处理功能。系统以一台计算机为主体，全数字PID调节，配以卡板式动态伺服测控卡、测控软件及数据采集与处理软件，可实现试验力、位移的动静态闭环控制和控制模式的平滑切换；

4.1全数字液压伺服控制器主要组成：

- 计算机单元（联想品牌计算机）；

- 二路信号调理单元（力、位移）；

- 基于DSP芯片测控卡

- 测控软件系统；

- HPA4激光打印机；

- 计算机工作台；

4.2 全数字液压伺服控制器用于动静态试验的主要功能：

控制器可控制试验机完成试验力或位移通道的PID闭环动静态试验控制。即以一定的试验力或试验位移、试验频率、信号类别（如各类波形控制）进行动态试验，或者自动按照用户定义的频谱进行控制试验（程序控制）。试验过程中可在不中断试验的情况下，修改设置新的试验参数或进行控制模式的平滑切换。同时，该控制器也可用于静态试验的控制，如进行恒试验力速率或恒位移速率试验、各类长时保持试验或进行斜波组合试验等；控制器还具备完整的外围设备控制能力，既能进行各油源的起动停止、高低压切换控制，也能完成各类传感器的参数标定、零点清除、参数存储与加载等功能；控制器具备各类试验参数超限、超设定自动停机或报警等功能；

4.3系统的闭环控制回路：测量传感器（力传感器、位移传感器）与伺服阀、控制器（各信号调理单元）、伺服放大器一起组成多个闭环控制回路，实现试验力、位移参数的闭环控制功能；具有等速率试验力、等速率位移等多种控制模式，并可实现控制模式的平滑切换，使系统具有更大的灵活性；

4.4伺服控制专用PCI卡板式伺服放大器：

- 为可插拔式PCI卡板，应用先进的计算机总线控制技术专为试验机设计，有程控模拟放大器，A/D转换，数字量采集通道，数字量I/O等；

- 采用计算机总线技术，直接插入计算机扩展槽内，全数字电路，调零、增益调整等均通过软件实现，是试验机测控技术发展的最新产品单元；

- 传感器供桥电源与A/D芯片的基准电压共用同一电压，整个测量系统同比衰减，实现了供桥电源的硬件补偿技术；

- 通过多位A/D转换满足系统的灵敏度和分辨率要求，避免了软件倍频方法降低系统的特性；

4.5信号发生器单元：为系统提供多种输入控制试验波形，包括：正弦波、方波、三角波、梯形波、静态加载斜波等；

4.6 伺服泵站控制单元：提供伺服泵站所需要的 所有控制。包括泵站电机的 开停、高低压自动切换等功能；

4.7 测控软件及数据处理软件：

    - 操作系统Windows平台下，全中文操作界面；人机界面友好，工作状态通过显示器进行显示，并能显示当前被调整的或被监视的参数状态。简单的菜单操作对任意参数或功能提供快速的存取。全鼠标操作，所有参数都能通过键盘进行输入，或通过简单的方向键进行调整；试验参数全数字设定，试验主要功能设有快捷操作键；

    - 具有多种显示方式，（1）静态试验（单管和双管减振器）静特性值、摩擦力、摩擦力徊线（F-S）， F-S试验：测弹簧特性（F-S），测减振器阻力， F-V试验：测速度特性，频率扫描。振幅=常数，频率F可变（F-V）图不用速度传感器）

    - 自动进行数据处理，数据处理方法满足《汽车筒式减振器台架试验方法》等标准规定的相关试验要求；

    - 软件同时提供数据分析功能，满足试验人员进行试验分析及进行特殊试验的数据处理要求；

    - 系统具有完整的文件操作功能用于试验曲线、试验数据的储存；同时，试验数据可以ASCII码形式进行存储，以便于用户进行二次数据处理；

    - 具有试验报表输出和打印功能；

  - 试验机保护系统：系统具有过载、超设定、试验次数到、油温过高、超压、滤油器堵塞等多种报警或停机保护功能。

  - 试验附具：

    - 试验机配置可与各种减震件专用夹具连接进行试验的通用附具一套；

    - 减震件特性试验专用夹具一套（根据被测试样结构设计制造）；

    - 力传感器专用标定加力架一套；

    - 冲洗电磁阀及阀座一套；

    - 设备专用工具一套；

- 主要技术指标：

  - 最大静态试验力：±70KN，示值精度±1%，精度范围2%-100FS.；

  - 最大动态试验力：±50KN，动态波动度≤±1%FS.；

  - 频率范围：0.001-20Hz；

  - 作动器最大行程：±125mm，示值精度±0.5%FS.；

  - 主要试验波形：正弦、方波、三角、斜波等命令波形或外部输入波形；

  - 恒压伺服泵站：（压力21Mpa、流量100L/min、功率45KW和150L蓄能器组）；

  - 控制器：全数字液压伺服控制器；控制方式：力、位移闭环控制；

  - 试验速度：0.005～1mm/s；

  - 最大试验空间（作动器上端面至力传感器下端面）：0-1100mm；

  - 试验空间调整方式：液压升降、锁紧横梁；

  - 试验工位：一个性能试验工位；

  - 数据处理方式：

- 性能测试

测试速度(m/s)：0.026，0.052，0.13，0.26，0.39，0.52，1.05 （欧标）

测试速度(m/s):0.1，0.3，0.6（日本标准）

分别记录力-位移曲线和力-速度曲线

B.密封性试验

振幅：50mm(80mm)

频率：4Hz

波形：正弦波/三角波

试验过程：先做1分钟运行，检查若有变化，停止试验；检查无变化，继续做4分钟运行；（检查由用户自己完成）

C.静摩擦阻力试验

振幅：±5mm

频率0.05Hz（速度0.001~0.002m/s）

波形：三角波

做一次循环，取三个点的进回程差平均，再取三点平均的平均值

- 主要配置清单：

    - 试验机主机（双立柱结构，液压升降、夹紧横梁）           一台

    - 70KN伺服作动器（下置安装，外置中继稳压模块）          一台

    - 100KN力传感器（世辁）                                  一件

    - ±125mm磁致伸缩位移传感器（MTS）                      一件

    - 温度传感器                                             一套

    - D662电液伺服阀（MOOG）                                一套

    - 全数字液压伺服控制器                                   一套

    - 减震件试验专用数据处理软件                             一套

    - A4惠普激光打印机                                      一台

    - 恒压伺服泵站                                         一套

    - 管路系统（高压软管总成、接头、密封件等）             一套

    - 可与各种减震件专用夹具连接的通用附具                 一套

    - 减震器专用试验夹具（根据被测试样结构设计制造）       一套

    - 力传感器专用标定加力架                               一套

    - 冲洗电磁阀及阀座                                     一套

    - 设备专用工具                                         一套

    - 电缆及接插件系统（主要进口，部分国产）               一套

    - 随机资料（含使用说明书、装箱单、合格证、备份软件光盘及系统参数盘等）一套